Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: IB.271.14.2019

O F E R T A

Wykonawca:

Adres

tel. …………………………………………………..… fax

NIP ………………………………………..…..  REGON

http ……………………………..……………….. email

Dane dotyczące Zamawiającego

GMINA BARTOSZYCE

PLAC ZWYCIĘSTWA 2

11-200 BARTOSZYCE

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówienie publiczne na dostawę pn.

ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI

nr sprawy: IB.271.14.2019,.

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

cena netto ............................................................................................................................................... zł

(słownie: ....................................................................................................................................................)

podatek VAT............................................................................................................................................ zł

cena brutto............................................................................................................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................................................... )

Parametry techniczne oferowanej koparko – ładowarki:

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / Marka | Podać |  |
|  | Typ/Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji (minimalny 2013 r.) | Podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | koparko ładowarka spełnia warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 ze zm.) | TAK |  |
|  | przebieg | nie większy niż 5 500 mh PODAĆ |  |
|  | długość transportowa | od 5 800 mm do 6 200 mm PODAĆ |  |
|  | masa robocza maszyny | od 8 000 kg PODAĆ |  |
|  | koparka podsiębierna; kąt obrotu wysięgnika koparkowego | min. 180º PODAĆ |  |
|  | głębokość kopania (wysięgnik teleskopowy) | min. 5,8 m PODAĆ |  |
|  | łyżka koparkowa z zębami | szer. min. 600 mm PODAĆ |  |
|  | układ roboczy równoległy z dwoma cylindrami przechyłu łyżki | TAK |  |
|  | łyżka uniwersalna otwierana z przekręcanymi zębami plus lemiesz | TAK |  |
|  | możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania rozścielania i wyrównania | TAK |  |
|  | wysokość ładowania licząc do sworznia obrotu (wywrotu) łyżki ładowarkowej | min. 3,5 m PODAĆ |  |
|  | pojemność łyżki | min. 1.00 m3 PODAĆ |  |
|  | łyżka 4 w 1 krokodyl – łyżka pływająca | TAK |  |
|  | układ stabilizacji jazdy | TAK |  |
|  | boczny przesuw ramienia koparki | TAK |  |
|  | fabryczne szybkozłącze koparkowe | TAK |  |
|  | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem chłodzony cieczą | TAK |  |
|  | moc znamionowa | min. 80kW PODAĆ |  |
|  | klimatyzacja | TAK |  |
|  | skrzynia biegów (typu POWERSHIFT) lub o parametrach równoważnych, 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu | TAK PODAĆ |  |
|  | napęd na cztery koła z możliwością wyboru na 1 oś z blokada tylnego mostu | TAK |  |
|  | układ kierowniczy – układ hydrostatyczny, gwarantujący lekkie sterowanie koparką przy każdej prędkości jazdy | TAK |  |
|  | wszystkie koła równe, skrętne | TAK |  |
|  | opony przód tył 60%-70% | TAK |  |
|  | układ elektryczny powinien spełniać wymagania polskich oraz europejskich przepisów bezpieczeństwa, w szczególności połączenia powinny być zamknięte i wodoszczelne, przednie i tylne światła oświetlające miejsca pracy sprzętu. | TAK |  |
|  | kabina o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo, dobrą widoczność, ergonomię, niski poziom hałasu oraz komfort pracy dla operatora z ogrzewaniem i wentylacją | TAK |  |
|  | wskaźniki: temperatury płynu chłodzącego silnik, temperatury oleju skrzyni biegów, poziomu paliwa, temperatury oleju hydraulicznego, lampki świateł drogowych, przeciwmgielnych, kierunkowskazów | TAK |  |
|  | System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową podającą ciśnienie robocze 250 bar o wydatku min150l/min | TAK |  |
|  | udźwig na maksymalnej wysokości 4 tys. Kg | TAK |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
|  | instrukcja techniczno-eksploatacyjna w języku polskim | TAK |  |
|  | książka serwisowa | TAK |  |
|  | skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, w tym smarownica | TAK |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica | TAK |  |

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych”.

- Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu.

- Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

Informuję, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów lub usług: *

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

Oświadczam, że:

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie ………………………….. (maksymalnie 14 dni) Termin realizacji stanowić będzie kryterium oceny oferty. Liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium termin wykonania zostanie obliczona na podstawie deklarowanego przez wykonawcę terminu.

- Termin płatności: 14 dni.

- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ……………………… miesięcy.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej.

- Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty w jej oddzielnej części informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje o tych dokumentach podajemy poniżej:

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania przekazanych nam faksem lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących części zamówienia.* Informacje na temat podwykonawców:

- Oświadczamy, że jesteśmy mikro przedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą* w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)**

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię .......................................................................................................................................

.
Stanowisko .............................................................................................................................................

Telefon...................................................     Faks   ........................................................

Zakres: *

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

- do zawarcia umowy.

Nazwisko (nazwiska) osoby (osób) po stronie Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji:

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

Fax, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:

Oferta zawiera zapisanych i kolejno ponumerowanych ………….. stron.

.......................................................................

/podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/

Pieczęć firmowa

Miejscowość ………………………dnia …………………

*niepotrzebne skreślić

** w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646):

a) mikro przedsiębiorca (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2milionów euro);

b) małym przedsiębiorca (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10milionów euro i który nie jest mikro przedsiębiorcą);

c) średnim przedsiębiorca (przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43milionów euro 
i który nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.