Załącznik nr 1

do SIWZ

Wykonawca:

Adres

tel. ………………………………… fax

NIP ………………………………..  REGON

http ……………………………….. email

ARKUSZ TECHNICZNY

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / Marka | Podać |  |
|  | Typ/Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji (minimalny 2014r.) | Podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | koparko ładowarka spełnia warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 ze zm.) | TAK |  |
|  | przebieg | nie większy niż 5 000 mh |  |
|  | długość transportowa | od 5 800 mm do 6 200 mm |  |
|  | wysokość maszyny ze złożonym ramieniem koparkowym | Podać |  |
|  | masa robocza maszyny | od 8 000 kg |  |
|  | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i chłodnicą międzystopniową (intercooler) chłodzony cieczą | o mocy co najmniej 72 KW |  |
|  | napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną oś z blokadą tylnego mostu | TAK |  |
|  | przednia oś wychylna, układ kierowniczy sterowany hydrostatycznie umożliwiający korzystanie z jednego z trzech trybów kierowania, tryb sterowania 2 koła skrętne, tryb sterowania 4 koła skrętne, 4 koła skrętne jazda bokiem (tzw. „krab steering”) | TAK |  |
|  | wszystkie koła równe o wymiarach | ogumienie 16.9x24-12PR do 16.9x28-12 PR |  |
|  | nowe opony | TAK |  |
|  | błotniki kół przednich i tylnych | TAK |  |
|  | skrzynia biegów automatyczna „FULL POWER SHIFT” lub „POWER SHUTTLE” lub inna o identycznym sposobie działania | TAK |  |
|  | elektroniczne sterowanie zmiany kierunków jazdy o 4 biegach do przodu i tyłu | TAK |  |
|  | dwa niezależne układy hamownia, hamulec zasadniczy samoregulujący się mokry oraz postojowy mechaniczny (parkingowy), hamowanie na 4 koła | TAK |  |
|  | system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową | podającą ciśnienie robocze 250 bar o wydatku min. 150 l/min |  |
|  | kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS z pneumatycznym obrotowym fotelem operatora wyposażonym w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa. Sprawny systemem wentylacji, nawiew zimnego i ciepłego powietrza, lusterka zewnętrzne | TAK |  |
| PARAMETRY ROBOCZE |
|  | system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki zapewniający samopoziomowanie łyżki ładunkowej | TAK |  |
|  | łyżka ładowarkowa dzielona z zębami wielofunkcyjna „6 w 1” (wyposażona w widły do palet montowane na łyżce) | TAK |  |
|  | pojemność łyżki ładowarkowej | minimum 1,0 m3, szerokość minimum 2 200 mm |  |
|  | wysokość załadunku | minimum 3,5 m licząc od sworznia obrotu (wywrotu) łyżki ładowarkowej, wysokość wysypu minimum 2,6 m |  |
|  | udźwig osprzętu ładowarkowego na maksymalnej wysokości 4 000 kg | TAK |  |
|  | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, z regulacją luzu | TAK |  |
|  | koparka z łyżką podsiębierną, z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika | TAK |  |
|  | układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych | TAK |  |
|  | ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym) | TAK |  |
|  | łyżka koparkowa o szerokości 600 mm, pojemności 0,18 m3 | TAK |  |
|  | maksymalna głębokość kopania łyżką o szerokości 600 mm na wysuwie liczone od poziomu gruntu 5,50 m | TAK |  |
|  | zakres obrotu łyżki koparki 200 stopni | TAK |  |
|  | ramię koparkowe, wyposażone w fabryczne szybkozłącze | TAK |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
|  | instrukcja techniczno-eksploatacyjna w języku polskim | TAK |  |
|  | książka serwisowa | TAK |  |
|  | katalog części zamiennych w języku polskim | TAK |  |
|  | certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności) | TAK |  |
|  | skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, w tym smarownica | TAK |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny (uzyskany nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) | Podać datę |  |

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

- Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych”.

- Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu.

- Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta. W tym celu do oferty dołączam dokładny opis danych technicznych oferowanego sprzętu, które potwierdzają spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 4 powyżej oferta zostanie odrzucona z zastrzeżeniem, iż w przypadku pojedynczych parametrów nie opisywanych w materiałach firmowych, Zamawiający dopuści oświadczenie producenta lub dystrybutora dotyczące meritum.

………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)