Załącznik nr 1

do SIWZ

Wykonawca:

Adres

tel. ………………………………… fax

NIP ………………………………..  REGON

http ……………………………….. email

ARKUSZ TECHNICZNY

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent / Marka | Podać |  |
|  | Typ/Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji (minimalny 2014r.) | Podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | koparko ładowarka spełnia warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 ze zm.) | TAK |  |
|  | przebieg | nie większy niż 5 500 mh PODAĆ |  |
|  | długość transportowa | od 5 800 mm do 6 200 mm PODAĆ |  |
|  | masa robocza maszyny | od 8 000 kg PODAĆ |  |
|  | koparka podsiębierna; kąt obrotu wysięgnika koparkowego | min. 180º PODAĆ |  |
|  | głębokość kopania (wysięgnik teleskopowy) | min. 5,8 m PODAĆ |  |
|  | łyżka koparkowa z zębami, widły | szer. min. 600 mm PODAĆ |  |
|  | układ roboczy równoległy z dwoma cylindrami przechyłu łyżki | TAK |  |
|  | łyżka uniwersalna otwierana z przekręcanymi zębami plus lemiesz | TAK |  |
|  | możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania rozścielania i wyrównania | TAK |  |
|  | wysokość ładowania licząc do sworznia obrotu (wywrotu) łyżki ładowarkowej | min. 3,5 m PODAĆ |  |
|  | pojemność łyżki | min. 1.00 m3 PODAĆ |  |
|  | łyżka 4 w 1 krokodyl – łyżka pływająca | TAK |  |
|  | układ stabilizacji jazdy | TAK |  |
|  | boczny przesuw ramienia koparki | TAK |  |
|  | fabryczne szybkozłącze koparkowe | TAK |  |
|  | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem chłodzony cieczą | TAK |  |
|  | moc znamionowa | min. 80kW PODAĆ |  |
|  | skrzynia biegów typu POWERSHIFT )lub o parametrach równoważnych), 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu | TAK |  |
|  | klimatyzacja | TAK |  |
|  | napęd na cztery koła z możliwością wyboru na 1 oś z blokada tylnego mostu | TAK |  |
|  | układ kierowniczy – układ hydrostatyczny, gwarantujący lekkie sterowanie koparką przy każdej prędkości jazdy | TAK |  |
|  | wszystkie koła równe, skrętne | TAK |  |
|  | opony przód tył nowe | TAK |  |
|  | układ elektryczny powinien spełniać wymagania polskich oraz europejskich przepisów bezpieczeństwa, w szczególności połączenia powinny być zamknięte i wodoszczelne, przednie i tylne światła oświetlające miejsca pracy sprzętu. | TAK |  |
|  | kabina o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo, dobrą widoczność, ergonomię, niski poziom hałasu oraz komfort pracy dla operatora z ogrzewaniem i wentylacją | TAK |  |
|  | wskaźniki: temperatury płynu chłodzącego silnik, temperatury oleju skrzyni biegów, poziomu paliwa, temperatury oleju hydraulicznego, lampki świateł drogowych, przeciwmgielnych, kierunkowskazów | TAK |  |
|  | system hydrauliczny umożliwiający do stosowania do bieżącego zapotrzebowania | TAK |  |
|  | udźwig na maksymalnej wysokości 4 tys. kg | TAK |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |
|  | instrukcja techniczno-eksploatacyjna w języku polskim | TAK |  |
|  | książka serwisowa | TAK |  |
|  | skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, w tym smarownica | TAK |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy, gaśnica | TAK |  |

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

- Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych”.

- Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu.

- Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta. W tym celu do oferty dołączam dokładny opis danych technicznych oferowanego sprzętu, które potwierdzają spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- W przypadku braku dokumentów wymienionych w punkcie 4 powyżej oferta zostanie odrzucona z zastrzeżeniem, iż w przypadku pojedynczych parametrów nie opisywanych w materiałach firmowych, Zamawiający dopuści oświadczenie producenta lub dystrybutora dotyczące meritum.

………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)